## Slide 1
T04
LEAN BASIS TRAINING
Principe 4
Pull productie

## Slide 2
Doelen
De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn:
Het effect van push en pull op het productieproces herkennen
Hoe je de klant toegevoegde waarde kunt geven door het vermijden van wachttijden en onnodige kosten, maar tegelijkertijd grote voorraden en onnodige verspilling te voorkomen.
Hoe en waar one-piece-flow en kanban kan worden gebruikt.

## Slide 3
Principe 4
Als de klant vraagt
PULL PRODUCTIE
Pull systeem
Kanban
One-piece-flow
Tools:

## Slide 4
Intern / Extern
Als de KLANT vraagt naar een product of dienst dan noemen we dat TREKKEN - PULL- aan het productieproces
Principe 4
KLANT trekt aan het proces…

## Slide 5
“PUSH" SYSTEEM;
Het verplaatsen van de materialen, zonder rekening te houden met het feit of de taak al dan niet kan worden uitgevoerd.
“PULL" SYSTEEM;
De materialen worden alleen geproduceerd als het nodig is en het wordt alleen geleverd wanneer en waar het nodig is.
Notes: Op de foto's hierboven: Voor het "push"-systeem is een buffet met eten voorzien. Het eten en de hoeveelheden worden gemaakt zonder dat het restaurant weet hoeveel gasten er om vragen. (dit zal resulteren in onnodige verspilling) In het pull systeem wordt het voedsel pas gemaakt wanneer de klant het bestelt (dit zal resulteren in minimale verspilling).

## Slide 6
Pull systeem voorwaarden
Plaatsen waar de klant zijn bestelling kan ophalen.
Klant / Leverancier relatie
Principe 4
Pull Systeem
Process
A
Process
B
Process
C
12 min voor de totale bestelling
3 min voor de 1ste bestelling
Notes: Waar gaan we als consument naartoe om meerdere producten tegelijk te kopen en die producten kunnen meteen geleverd worden?

## Slide 7
LIDL
VODAFONE
Vraag;
Zijn deze diensten "PULL" of "PUSH"?
Notes: Docenten: Zijn deze diensten "Pull" of "Push"?
Telepizza is Pull
Vlucht is Push
Tesco (Supermarkt) is Pull
Urgenties in het ziekenhuis is Pull
Bibliotheek is een push-systeem
De bank kan een Push- of Pull-dienst zijn
Houd er rekening mee dat het perspectief verandert als je het analyseert vanuit het perspectief van de klant of de leverancier.

## Slide 8
Enkele voordelen:
De klant is direct tevreden, er is geen wachttijd
De productieplanning is vereenvoudigd en zelfregulerend (kanban)
Dienst- of productieritme is bepaald door de takttijd
Minder voorraad of opslag
Principe 4
Pull Systeem
Supermarkt

## Slide 9
Principe 4
Kanban
Wat is kanban?
Kanban is een visueel systeem voor het beheren van werk terwijl het zich door een proces beweegt.
Kanban visualiseert zowel het proces (de workflow) als het eigenlijke werk dat door dat proces gaat.
Het doel van Kanban is om mogelijke knelpunten in het proces waar te nemen en te verhelpen, zodat het werk op een rendabele manier en met een optimale snelheid of doorvoer snelheid door het proces kan stromen.

## Slide 10
https://www.youtube.com/watch?v=Mdyyyu41dZ4
Notes: T04-V1 Pizza Kanban you tube film

## Slide 11
Hoe weet de leverancier dat hij moet produceren?
Kanban :
kan = visueel
ban = bord
Principe 4
Kanban
Supermarkt

## Slide 12
Notes: T04-V2 Wat is Kanban –you tuve film

## Slide 13
Leverancier
Kanban kaarten
Klant
Max: 6 producten
Min: 2 productien
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
Principe 4
Kanban
De klant vraagt naar product C

## Slide 14
Klant
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
Leverancier
Kanban kaarten
Max: 6 producten
Min: 2 producten
Principe 4
Kanban
De medewerker haalt product C uit de opslag/voorraad

## Slide 15
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
Leverancier
Kanban kaarten
Max: 6 producten
Min: 2 producten
Principe 4
Kanban
Klant
…en neemt ook de daarbij passende kanban kaart mee

## Slide 16
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
Leverancier
Kanban kaarten
Max: 6 producten
Min: 2 producten
Principe 4
Kanban
Klant
De kanban kaart wordt op een kanban bord geplaatst

## Slide 17
Klant
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
Leverancier
Kanban kaarten
Max: 6 prodcuten
Min: 2 producten
Principe 4
Kanban
En product C wordt aan de klant geleverd

## Slide 18
Customer
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
Leverancier
Kanban kaarten
Controle
Principe 4
Kanban
Aankoop
Max: 6 producten
Min: 2 producten
De reeks wordt herhaald totdat er één kaart op het gele deel van de tafel wordt gelegd.
Er wordt een waarschuwing naar de inkoopafdeling gestuurd om nieuwe onderdelen te kopen.

## Slide 19
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
Leverancier
Kanban kaarten
Principe 4
Kanban
Max: 6 producten
Min: 2 producten
Wanneer het minimum aantal onderdelen in het magazijn is bereikt, levert de leverancier nieuwe producten...
...

## Slide 20
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
C
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
Leverancier
Kanban kaarten
Max: 6 producten
Min: 2 producten
Principe 4
Kanban
... totdat het maximale aantal producten weer is bereikt.

## Slide 21
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
C
D
A
B
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
Leverancier
Kanban kaarten
Max: 6 producten
Min: 2 producten
Principe 4
Kanban
De kanban kaart gaat naar de opslag/voorraadbeheer.
Het systeem wordt
gereset

## Slide 22
Principe 4
Kanban
Soorten kanban :
Lege ruimte
Dashboard/computer icoon
Kaarten

## Slide 23
Proces ¦ Uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Wachttijd
Doorlooptijd
Batch
Proces
A
Proces
B
Proces
C
Process ¦ Uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  | 
One-piece-flow
Procss
A B C
Wachttijd
Doorlooptijd
Principe 4
One-piece-flow
Notes: Bij massa productie worden de werkzaamheden gescheiden, zodat besloten wordt het werk in serie uit te voeren. (Een medewerker maakt bijvoorbeeld 10 stuks van hetzelfde product/halffabricaat voordat het product /halffabricaat naar de volgende medewerker gaat) Dit leidt tot een toename van het onderhanden werk (tussentijdse voorraad) en lange doorlooptijden.
Bij one-piece-flow productie worden de bewerkingen direct na elkaar uitgevoerd. (Na verwerking van een product wordt het meteen doorgegeven naar de volgende medewerker) Het product wordt voortdurend verwerkt. Hierdoor nemen de tussentijdse voorraden af, neemt de snelheid toe en neemt de productiviteit toe.

## Slide 24
T04-G Enveloppe spel
Notes: Het enveloppe spel

## Slide 25
LEAN FOR WORK AND LEAN FOR LIFE
Train the trainer to teach Lean skills in VET