## Slide 1
T02
LEAN, GRUNDERNA
Princip 2
Identifiera värdekedjan

## Slide 2
Mål
Målet med det här avsnittet:
Identifiera värdekedjan med hjälp av Lean-metoder

## Slide 3
Princip 2
Identifiera värdekedjan
Processbeskrivning
Värdeflödesanalys dvs VSM (Value Stream Mapping)
Takttid, cykeltid, ledtid (genomgångstid)
Verktyg:

## Slide 4
Informations- och materialflödet
Identifiera värdeflöde för var service eller produktfamil och
eliminera slöseri
Princip 2
Notes: Värdekedjan inkluderar alla aktiviteter (värdeskapande och / eller icke-värdeproducerande) som behövs för att omvandla en produkt eller tjänst från en råvara till en kund.

## Slide 5
Fördelarna:
  En översikt över alla processer som helhet och inte bara beskrivningar av enskilda processer
  Förstå samspelet mellan olika processteg och olika tider och effektiviteten som uppstår genom flödesjämvikt.
  Identifiera slöseriet (spill)
  Optimering av helheten
  Dokument som ska uppdateras
Analys av
värdeflödet
Princip 2
Notes: Creating a continuous flow of Processes can be done through this tool, Value Added Mapping

## Slide 6
Princip 2
Processbeskrivning
Processbeskrivning används för:
Att samla nuvarande och ny information om processen
Att identifiera flödet av händelser
Identifiera olika enheters ansvarsområden (även i den offentliga sektorn)
För att tydligt markera processavbrott för olika funktioners kontaktyta(gräns)
Att identifiera aktiviteter som ger mervärde och de som inte ger mervärde

## Slide 7
Fyra (4) steg i processbeskrivningen
Beskriver processens flöde på makronivå
med hänsyn till helheten
2. Definiera funktionella områden
3. Specificera stegen
4. Koppla ihop stegen med pilarna
Princip 2
Processbeskrivning

## Slide 8
Modell /mönster av processbeskrivning
Processaktivitet
Början och slutpunkt i processen
Uppgift / Aktivitet, där man arbetar. Vanligen antecknas aktör och uppgift.
Beslutsfattande som gjorts efter kontrollen mot standardinformation/produktkriterier (standarder)
Information / Produkt:
har placerats på lager (t.ex. i arkivet, map)
Princip 2
Processbeskrivning
Uppgift/ Arbetsmoment
Väntan eller dröjsmål
Beslutsfattande
Början och slutpunkt
Aktivitet
Lager
När som helst när information / produkt väntar på nästa åtgärd eller beslut (t.ex. Inkorgen, Utkorg, väntar på insamling av omgång/batch)

## Slide 9
Fylld enkel pil - används mellan uppgifter av samma person eller område, men inga fysiska överföringar sker
Pil med konturer - Beskriver den fysiska överföringen av information eller produkt från en person eller funktion till en annan.
Blixtpil - beskriver elektronisk överföring av information från en person eller funktion till en annan.
Processbeskrivningens pilar
Princip 2
Processbeskrivning

## Slide 10
Beskriv processflödet på makronivå (toppnivå) som ett flödesschema; notera helheten
Definiera aktivitetsområden
Skeden i processbeskrivning
Princip 2
Processbeskrivning
Början
Slutpunkt
Aktivitet
Aktivitet

## Slide 11
3. Specifisera de olika skedena
Koppla ihop de olika skedena med pilar
Skeden i processbeskrivningen
Princip 2
Processbeskrivning

## Slide 12
Övning “Processbeskrivning”
Instruktioner:
Arbeta i grupp vid borden. Bredvid dig finns en beskrivning om ifyllande av beställning: Gör den:
Flödesschema på Makronivå och processkarta.
Princip 2
Processbeskrivning
Först anländer beställningen via telefon eller e-post. Om beställningen kommer via telefon svarar kundtjänsten och matar in ordern i systemet under samtalet. Om beställningen kommer via e-post, skickar posten den till orderhanteringen där den matas in i systemet.
När beställningen har angetts i systemet skriver beställaren ut beställningen (förpackningslistan), samlar de beställda bitarna och lägger dem i överföringsfacket med förpackningslistan. Överföringsfacket skickas till leveransavdelningen.
Leveransavdelningen kontrollerar ordern och jämför den med bitarna på överföringsfacket. Om det finns ett fel i beställningen skickas överföringsfacket tillbaka till beställningsenheten för återuppsamling. Om ordern är korrekt väljer leveransavdelningen en låda av lämplig storlek och packar ordern. Lådan märks sedan, vägs, en fraktlista bifogas och staplas för att vänta på leveransen.
Notes: The Teacher places brown paper on the Wall and tells students to develop the Process Mapping using post-its

## Slide 13
Det finns tre (3) olika värdeflödesanalys (VSM)
Process
Funktioner för hela operationen
Leverantör
Kund
Hela värdekedjan
Vanligen tänker man på detta...
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)
Fabrik / Serviceenhet
Notes: Process: information and material flow of a given process or work cell
Factory: flow of information and material within the 4 walls of the factory

## Slide 14
Exempel
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)

## Slide 15
Extern process (kund / leverantör)
Transport
Produktionsprocess
Informationslager/-låda
Mellanlager
Elektroniskt informationsflöde
Manuellt informationsflöde
Flödet av råvaran eller
färdig produkt/serviceflöde
Push flöde (“tryck” flöde)
Fysiskt Pull flöde ( “sug” flöde)
Kanban-produktionsbeställning
Aktören som gör arbetet/åtgärden
Termerna inom värdeflödesanalysen – De mest använda tecknen
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)

## Slide 16
Gå igenom hela värdekedjan för att inse dess sårbarhet och kontinuiteten i processflödet som en serie
Lita inte på processbeskrivningarna, bottenplan och dokument.
Börja med att teckna (med blyertspenna) från slutet av processen (leverans/överräckning) där processen är mera kopplad direkt till kunden – och fortsätt mot processens början.
Almänna regler
Använd sekundklocka och lita inte på klockade tider (standardiserade tider) eller information som du själv inte fått/mätt.
Analysera hela värdekedjan
Använd värdeflödesanalysens (VSM) termer och symboler.
Teckna det på papper så att alla kan se det.
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)
Notes: Ytterligare information som kan (eller inte ) användas.

## Slide 17
Välj den produkt eller servicegrupp du vill kartlägga
Det kan vara besvärligt att kartlägga alla produkter/tjänster på en gång.
Gruppera produkterna eller tjänsterna (grupper, familjer)
Till exempel:
Likadana processkeden
Likadana medel/verktyg/redskap eller betjäningssätt
Antal likadana förpackningar/enheter
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)
Notes: Produktfamilj / Produktgrupp

## Slide 18
Rita nuvarande värdekedja
Analysera nuvarande värdekedja och identifiera utvecklingsmöjligheterna
Rita framtids-/drömvärdekedjan
Definiera i tabellen utvecklingsåtgärderna för att nå framtids-/drömläget.
Förhandlingssätt
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)

## Slide 19
Iaktta nuvarande värdekedja Till exempel:
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)
Notes: Från denna bild är det möjligt att identifiera perioden och ledtiden.
Definitioner
Definition av cyckeltid:
Cykeltid är tiden mellan att varandra följande delar (delar, enheter eller kunder) kan produceras eller betjänas av systemet som används. Det definieras av den långsammaste processen eller steget. Det kallas ofta för processens flaskhals.
Tiden mäts under enheten (t.ex. [min/kund] eller [s/st]) och inkluderar inte oproduktiva tider som: störningar, fel, olyckor etc. På grund av processfel är det vanligt att hitta avvikelser från den planerade cykeltiden (referensvärde eller målcykeltid) och den faktiska tiden.
Förhållandet mellan dessa två tider kan förstås som ett mått på processeffektivitet (E) beräknat:
E = mål cykeltid / faktisk cykeltid * 100%
Det finns inget behov av att beräkna cykeltiden, från flaskhalsprocessen eller från arbetsstationen (dvs. de långsammaste stadierna).
Den här tiden tar inte hänsyn till förluster eftersom den bara definieras när processen körs.
Definition av takttid:
Takttid (Tt) (detta är också cykeltiden, men i detta fall definierat enligt konsumtion), beräknas enligt följande:
Tt = tillgänglig arbetstid / efterfrågan under motsvarande period [tid/enhet ] Taktiden tar hänsyn till förluster och starttider för processen. Om efterfrågan på "tillgänglig arbetstid" (t.ex. skift eller vecka) varierar under en viss tid, varierar också takttiden. Däremot förblir cykeltiden konstant eftersom den inte är beroende av konsumtion (efterfrågan eller kund) utan baserar sig på den långsamma verksamheten. Ju högre kundbehov, desto lägre takttid.
I en situation där takttiden är längre än cykeltiden leder det till förluster/slöseri i organisationen på grund av outnyttjad resursanvändning.

## Slide 20
…och för att uppnå detta resultat…
Många organisationer lägger fokus på att minska på värdeproducerande tid…
Icke värde producerande
Icke värde
Icke värde
… men genom att fokusera på slöseri….
Helhetstiden i värdekedjan = Genomgångstid
Typiska utvecklingsåtgärder
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)
Värde producerande
Värde producerande
Värde producerande
Notes: I allmänhet ligger fokus på att förkorta tiden i värdeskapande aktiviteter med begränsade resultat.
När man fokuserar på att minska slöseri motsvarar samma procentuella förbättring ett bättre resultat.

## Slide 21
100%
Am 1
Am 2
Am 3
am 4
Am 5
Arbetsbelastning
Betrakta nuvarande värdekedja
Balansering av belastningen
Princip 2
Värdeflödesanalys (VSM)
Arbetsställen
Notes: Läraren kan hänvisa till exempel som har uppnåtts i pennspelet.

## Slide 22
Tact time =
Takttid
Cycle Time =
Cirkulationstid
Lead Time =
Genomgångstid
Notes: Videon är ganska snabb, så det är värt att pausa för att förklara saker

## Slide 23
Kunden anger takten för produktionshastigheten
När värdet beskriver vad kunden vill ha så beskriver takttiden hur ofta kunden vill ha det.
Princip 2
Takttid
Notes: Definition av takttid:
Takttid (Tt) (detta är också cykeltiden, men i detta fall definierat enligt konsumtion), beräknas enligt följande:
Tt = tillgänglig arbetstid / efterfrågan under motsvarande period [tid/enhet ] Taktiden tar hänsyn till förluster och starttider för processen. Om efterfrågan på "tillgänglig arbetstid" (t.ex. skift eller vecka) varierar under en viss tid, varierar också takttiden. Däremot förblir cykeltiden konstant eftersom den inte är beroende av konsumtion (efterfrågan eller kund) utan baserar sig på den långsamma verksamheten. Ju högre kundbehov, desto lägre takttid.
I en situation där takttiden är längre än cykeltiden leder det till förluster/slöseri i organisationen på grund av outnyttjad resursanvändning.

## Slide 24
TAKTTID Produktionshastighet (produkt / tjänst)
Den användbara tiden
Takttid = ------------------------------------------------------
Det genomsnittliga kravet på produktionsvolymen
Det är nödvändigt att förstå takttiden för att kunna uppskatta kapaciteten.
Princip 2
Takttid

## Slide 25
Kundbehov = 26 000 st / vecka
Den användbara helhetstiden per vecka = 3 skift x 8 t x 5 dagar x 60s
= 43200 s
Den beräknade tiden för perioden 43200 s
Takttid = ------------------------------------------------ = --------------- = 16,62 s / st
Kundbehovet under perioden 26000 st
Var 16de sekund ska en artikel bli färdigt för att kunna garantera att kundbeställningen blir färdig i tid.
Ett exempel på att räkna takttid
Princip 2
Takttid

## Slide 26
https://www.youtube.com/watch?v=xSMSmeyri7o
Video: Coffee Kaizen
There is not the Execise from the manual T02-V2 Koffe kazien T02-V3 koffe kaizen??? Change the manual???
Notes: Efter att ha sett videon ska studerande beskriva det aktuella läget, identifiera processen, identifiera olika former av förlust, lägga fram förslag till förbättringar och eventuellt förbättra processen.

## Slide 27
https://www.youtube.com/watch?v=3osu7aJHwk0
Video: Improved Coffee Kaizen
Notes: Den här videon visas efter att studerande har utvecklat och presenterat resultaten av sin övning.

## Slide 28
LEAN FOR WORK AND LEAN FOR LIFE
Train the trainer to teach Lean skills in VET
This publication has been funded by the European Commission. The Commission accepts no responsibility for the contents of the publication