## Slide 1
T03
FORMAÇÃO BÁSICA EM LEAN
Princípio 3
Criar Fluxo

## Slide 2
Os objetivos deste capítulo são os seguintes:
Explicar o sistema de como normalizar o processo como parte do fluxo contínuo
OBJETIVOS

## Slide 3
CRIAR FLUXO
5S
Normalização de processos
Fluxo contínuo
PRINCÍPIO 3
Ferramentas:

## Slide 4
Princípio 3
5S
5S: Organização do trabalho

## Slide 5
Origem dos 5S
Concebido na década de 1950, no Japão do pós-guerra;
A necessidade de organizar o País e a Indústria era enorme, levando ao desenvolvimento do programa 5S por Kaoru Ishikawa;
Atualmente é conhecido e adotado pela grande maioria das organizações, como um instrumento de melhoria contínua.
Princípio 3
5S

## Slide 6
O que é?
É um método para criar uma estação de trabalho limpa e ordenada, para que o lixo ou algo fora do comum seja imediatamente visível.
Princípio 3
5S

## Slide 7
O que é?
  5 passos que visam simplificar e facilitar o nosso trabalho quotidiano.
  Um exercício de gestão do ambiente de trabalho.
  Promover o crescimento contínuo das pessoas e, portanto, o compromisso com a melhoria integral do ambiente e das condições de trabalho.
  Formar a base para aumentar a produtividade e a qualidade.
Princípio 3
5S

## Slide 8
Porquê Organização e Arrumação?
  Identifica as causas do erro
  Melhora o ambiente de trabalho, a satisfação e o bem-estar no local de trabalho
  A segurança aumenta
  Aumenta a qualidade
  Aumenta o conhecimento dos empregados
Princípio 3
5S

## Slide 9
Não é uma Campanha de limpeza!
Princípio 3
5S

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
40
1 minuto
Notes: Imprimir 1 folha para cada aluno.
Cada um tem de desenhar à volta de cada número, por ordem, desde "1" até ao número "49" em 60 segundos. Todos têm de começar ao mesmo tempo.

## Slide 11
1 S  Seiri (整理)
Selecionar e eliminar o que não é necessário (Selecionar)
Organizar (Organizar)
Um lugar para cada coisa e tudo no seu próprio lugar
5 S  Shitsuke (躾)
2 S  Seiton(整頓)
3 S Seisō (清掃)
Limpar e manter limpo (Limpar)
4 S  Seiketsu (清潔)
Criar processos para manter os 3 Passos anteriores (Normalizar)
Utilizar auditorias regulares para manter a disciplina (Manter)
1
2
3
4
5
Princípio 3
5S
Notes: 09/12/2020
GSP/SS . Lean Production
11
5S é uma ferramenta para identificar e eliminar desperdícios e cria estabilidade e leva a um fluxo contínuo ...
Seiri (整理): Sentido de utilização. Visa eliminar os desperdícios relacionados com o movimento e/ou a procura de materiais.
Refere-se à prática de verificar todas as ferramentas, materiais, etc. na área de trabalho e manter apenas os itens essenciais para o trabalho que está a ser realizado. Tudo o resto é guardado ou eliminado. Este processo leva a uma redução das barreiras à produtividade laboral.
Seiton (整頓): Sentido de organização. Concentra-se na necessidade de um espaço organizado. A organização, neste sentido, refere-se à disposição de ferramentas e equipamentos numa ordem que permita o fluxo do trabalho. As ferramentas e o equipamento devem ser deixados nos locais onde serão utilizados posteriormente. O processo deve ser feito de forma a eliminar movimentos desnecessários.
O que preciso de fazer do meu trabalho?
Onde devo localizar este item?
Quantos deste item preciso
Seisō (清掃): Sentido de limpeza. Designa a necessidade de manter o espaço de trabalho tão limpo quanto possível. A limpeza em empresas japonesas é uma atividade diária. No final de cada dia de trabalho, o ambiente é limpo e tudo é recolocado no lugar, tornando mais fácil saber o que vai para onde, e saber onde é o essencial. O objetivo deste procedimento é lembrar que a limpeza deve fazer parte do trabalho diário, e não apenas uma atividade ocasional quando os objetos estão demasiado desorganizados.
Seiketsu (清潔): Sentido de normalização. Refere-se à normalização das práticas de trabalho, tais como a manutenção de objetos semelhantes em locais semelhantes. Este procedimento induz uma prática de trabalho e uma disposição padronizada.
Shitsuke (躾): Sentido de autodisciplina. Refere-se à manutenção e revisão de normas. Uma vez estabelecidos os 4 S anteriores, estes tornam-se uma nova forma de trabalho, não permitindo um regresso a práticas antigas. Contudo, quando uma nova melhoria, ou um novo instrumento de trabalho, ou a decisão de implementar novas práticas, pode ser aconselhável rever os quatro princípios acima referidos.

## Slide 12
Manter itens necessários
Eliminar itens desnecessários
X
1º S  Seiri: Selecionar
Quantidade em excesso
arquive ou elimine
Princípio 3
5S

## Slide 13
Algumas vantagens:
  Maior espaço útil
  Visualização
  Redução de custos
Objetivos:
  Evitar excessos e desperdícios de qualquer natureza
  Utilizar os recursos conforme necessário
  Conservar apenas os objectos e dados necessários no local de trabalho
Princípio 3
5S
1º S  Seiri: Selecionar

## Slide 14
Como fazer
1 - Marcar os objetos que não são realmente utilizados com um ponto vermelho, usando autocolantes ou tinta spray.
Eliminar esses objetos
Princípio 3
5S
1º S  Seiri: Selecionar

## Slide 15
Como fazer
2 - Utilização da etiqueta vermelha colocada em cada artigo:
Indicação de um motivo para a marcação
Indicação de uma proposta de ação
Tomada de decisões
Princípio 3
5S
1º S  Seiri: Selecionar
Notes: Dependendo das circunstâncias, a marcação de objetos que, se necessário, ainda são utilizados, é efectuada através do cartão

## Slide 16
Princípio 3
5S
1º S  Seiri: Selecionar

## Slide 17
Como fazer
3 - Os objectos marcados com um cartão são provisoriamente armazenados separadamente (armazenamento temporário, zona de quarentena)
Clarificar a utilização futura no espaço de uma semana após a marcação.
Eliminação de objectos de armazém não utilizados no prazo máximo de uma semana.
Princípio 3
5S
1º S  Seiri: Selecionar
Notes: NOTA: Os artigos identificados para eliminação podem ser para sucata ou venda

## Slide 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
40
18
Apenas os números de1 a 49 foram selecionados
Notes: Repetir o mesmo exercício, mas com esta folha, que eliminou todos os números que não eram necessários.

## Slide 19
Um lugar para cada item e cada item no seu lugar
Organizar-se de acordo com a necessidade de utilização
Ordenar por prioridades/ação (decidir/arquivo)
Identificar o local de armazenamento
2º S  Seiton: Organizar
Princípio 3
5S

## Slide 20
Algumas vantagens:
  Melhores condições de segurança
  Poupar tempo na procura de objetos
  Menos cansaço físico
  Melhoria do fluxo de pessoas, informações e materiais
  Mais fácil de encontrar objetos e informação
Objetivos:
  Ter um sistema para armazenar e localizar rapidamente o que é utilizado
  Ter uma disposição funcional e prática
  Utilizar comunicação visual
  Garantir condições de segurança
Princípio 3
5S
2º S  Seiton: Organizar

## Slide 21
Usado constantemente
Usado ocasionalmente
Usado raramente
À mão
Perto do posto de trabalho
Fora do posto de trabalho
Como alcançar:
Princípio 3
5S
2º S  Seiton: Organizar

## Slide 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
40
18
Notes: Mais uma vez o mesmo exercício, utilizando esta folha. Os números começam no lado inferior esquerdo e sobem, 1 número por quadrado.

## Slide 23
Objetivos:
  Aumentar a eficiência do trabalho
  Aumentar a motivação dos trabalhadores
  Criar uma atmosfera agradável no local de trabalho
3º S  Seiso: Limpar
  Aumentar a consciência da qualidade
  Melhorar a qualidade do produto ou do serviço
  Eliminar qualquer sujidade, atuando sobre as fontes de contaminação
Princípio 3
5S

## Slide 24
Algumas vantagens:
  Visualização
  Prevenção de acidentes (quedas devido a derrames)
  Aumenta a qualidade da estação de trabalho
Aumenta a satisfação dos empregados
Boa imagem da organização
Princípio 3
5S
3º S  Seiso: Limpar

## Slide 25
Como alcançar:
  Educar em como prevenir a sujidade
  Limpar o que está sujo
  Inspeccionar durante a limpeza
  Descobrir e eliminar fontes de sujidade
  Eliminar amplamente os contentores do lixo.
  Criar condições de higiene e segurança
  Criar planos de limpeza
Princípio 3
5S
3º S  Seiso: Limpar

## Slide 26
Cantos arredondados para não acumular sujidade
Topos inclinados
Princípio 3
5S
3º S  Seiso: Limpar

## Slide 27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
40
18
3º S  Organizar 1 - 49

## Slide 28
Objetivos:
  Definir normas e procedimentos de organização
  Manter a ordem para evitar a criação de resíduos
  Criar hábitos e regras
4º S  Seiketsu: Normalizar
  Todos sabem exatamente o que fazer
  Colocar sempre as mesmas coisas no mesmo lugar
  Criar padrões para comparação
Princípio 3
5S
Notes: Exemplo: Criar um plano semanal ou mensal.
Algumas organizações, especialmente na indústria de serviços, também vêem a "manutenção" como sendo parte do 4º S, como por exemplo através de pequenos serviços como a troca de baterias, etc.

## Slide 29
Canto azul
Itens móveis
Canto vermelho
Itens para deitar fora
Canto verde
Itens fixos
Exemplo: Marcas no chão
Princípio 3
5S
4º S  Seiketsu: Normalizar

## Slide 30
Código de cores e cobertura que protegem contra a acumulação de sujidade
Princípio 3
5S
4º S  Seiketsu: Normalizar

## Slide 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
40
18
4º S  Normalizar
Notes: Todos os números ainda estão por ordem como no 3º passo, mas agora todos eles têm a mesma forma e tamanho.

## Slide 32
Objetivos:
  Estar comprometido com:
    Cultura da empresa
    Normas, regras, procedimentos
  Procurar melhorias, sempre!
  Partilhar visão & missão com transparência
  Reconhecer o esforço e encorajar a criatividade
5º S  Shitsuke: Manter/Disciplinar
  Melhorar a comunicação em geral
  Atribuir responsabilidades e dar autoridade
  Eduque-se a si próprio e eduque os outros continuamente
  Ter paciência e persistência na educação e formação
Princípio 3
5S

## Slide 33
  Sistema de auditoria
  comparar a realidade com a norma
  envolver equipas interfuncionais
  utilizar listas de verificação
  utilizar sistemas visuais para não conformidades
Como fazer
Princípio 3
5S
5º S  Shitsuke: Manter/Disciplinar

## Slide 34
Depois de intervenção de 5S
Antes
Princípio 3
5S
Notes: Professor: Familiarizar com exemplos de 5S (na indústria, escritórios, ...)
Ligar ao Thinglink

## Slide 35
Princípio 3
Normalização de processos
Normalização de processos

## Slide 36
Qualidade das normas concebidas numa pirâmide de três níveis
FAILSAFE
MEIOS DE ORIENTAÇÃO
FERRAMENTAS
Princípio 3
Normalização de processos
Notes: Normalização do processo:
Qualidade das normas concebidas numa pirâmide de três níveis:
Ferramentas: uma estrutura ou questão para o ajudar.
Exemplos: KANO, VSM, 5S
Orientações: sinais ou protocolos ou instruções que pode seguir para fazer o trabalho.
Exemplos : o painel de bordo de um carro dá-lhe informações sobre km, combustível ect...
No aeroporto, segue os sinais para ir até ao portão.
No jogo da esferográfica tem lições de um ponto, código QR
À prova de falha: sinais ou apenas uma forma que tem de seguir ou passar. Não pode escolher qualquer outra opção!
Exemplo: para entrar num edifício, tem um cartão para passar a entrada.
Só há uma maneira de seguir senão não pode entrar (ou/e fazer o seu trabalho)

## Slide 37
O poder da normalização é...
1) Tornar os desvios visíveis
2) Assumir o trabalho ou formar novos empregados
3) Não há melhoria sem normalização
Melhoria
Sem Com normalização
Princípio 3
Normalização de processos
Notes: O poder da normalização é:
1) Exemplos do local de estacionamento - pode ver por si mesmo
2) Trabalho conjunto da Cruz Vermelha no furacão do Katrina. Porque em todo o mundo a Cruz Vermelha tem a mesma forma de cuidar das vítimas e estas utilizam o mesmo equipamento
3) Se não houver normalização, a sua organização ou empresa não está a melhorar.
Reduza as diferentes formas de fazer: por exemplo, as diferenças que observa na prática, como a teoria foi traduzida para a prática.
Assim, se quiser ter um processo suave (estável), é necessária uma normalização.

## Slide 38
Ao determinar uma norma, preste atenção a:
1. Como é que os empregados trabalham?
5W1H: Quem, O quê, Onde, Quando, Porquê e Como?
2. Como é que os empregados trabalham em conjunto?
As tarefas e a autorização são claras.
A divisão do trabalho é clara.
3. Como é o fluxo de informação e material?
Rotas fixas, simples e diretas.
4. Há uma melhoria contínua?
Desvios/anormalidades claros?
Corrigindo e utilizando ações preventivas.
Princípio 3
Normalização de processos
Notes: Se descrever uma forma padrão de trabalho, um protocolo ou uma lição de um ponto, pode utilizá-la como uma lista de verificação. As perguntas ajudam-no a não se esquecer de nada.

## Slide 39
Corrigir e utilizar ações preventivas.
Normalização de Processos
Princípio 3
Normalização de processos
Normalização de Tarefas
Notes: A normalização é necessária para obter o controlo do processo. Pode-se medir porque se utiliza uma normalização.
Exemplo de normalização do processo - se se candidatar a um emprego numa empresa ou formação.
Exemplo de normalização de tarefas - na forma de treinar pessoas
É preciso estar consciente do objetivo da normalização. Por exemplo, se as pessoas sentirem que há muita normalização de tarefas, não podem ser elas próprias e perder a propriedade do trabalho que fazem.

## Slide 40
T03-Ga Números
T03-Gb Avião de papel
Notes: Se existe o material “Carro Lego", o formador decide se quer utilizá-lo. (T03-Gc Lego Carro de Lego).
Caso contrário, podem usar o "Avião de Papel" (T03-Gb)

## Slide 41
Princípio 3
Fluxo Contínuo
Fluxo Contínuo

## Slide 42
Colocar os produtos, processos, serviços e informação num Fluxo Contínuo
Princípio 3
Fluxo Contínuo
Notes: O objetivo é subdividir ao máximo as tarefas de modo a que a cadência seja cada vez mais reduzida

## Slide 43
Vantagens:
Redução da resposta e do tempo de entrega
Redução do tempo de transporte e armazenamento
Velocidade na deteção de defeitos
Redução de amortecedores intermédios (zero amortecedores é o ideal, mas...)
Redução de custos
A produção baseada no fluxo contínuo tem um mínimo de desperdício
Princípio 3
Fluxo Contínuo

## Slide 44
Barco  Fluxo
Lead Time
Rochas submersas Problemas escondidos
Rochas visíveis Problemas
Lead Time
Rochas visíveis  Fluxo para
Excesso de stock
Paradigma do Fluxo Contínuo
Redução do Lead Time
Surgem problemas
Parar a produção
Resolução de problemas
Eliminação de desperdícios
Princípio 3
Fluxo Contínuo
Notes: Este método é bom desde que os danos não sejam demasiado severos e as pessoas tenham a capacidade de otimizar o processo para que o problema não volte a surgir. Assim, é necessário um certo nível de estabilidade antes de se tentar criar um fluxo contínuo.
Muitas organizações veem este método como inaceitável e parar a produção significa desemprego. No entanto, a Toyota vê isto como uma oportunidade para melhorar e identificar uma fraqueza no sistema. Desta forma, é possível atacá-lo e reforçar o sistema.
Por conseguinte, mais uma vez é necessário desenvolver uma mudança lenta para que o sistema desenvolva continuamente ao longo do tempo uma mentalidade de resolução de problemas.

## Slide 45
Estratégias para obter fluxo contínuo (exemplos):
  Aprender a ver (genchi genbutsu)
Identificar desperdícios
Princípio 3
Fluxo Contínuo
Notes: A ferramenta "Stay in the Circle" é ir ao local com o objetivo de observar e compreender, de modo a identificar os desperdícios e as condições que causaram o aparecimento desses desperdícios. É aconselhável que as pessoas observem um trabalho durante pelo menos 8 horas. Esta ferramenta está relacionada com a percepção, é global, temporal, seletiva e afetiva. Durante a primeira hora a mente só pode observar o todo, mas com o tempo a perceção evolui e nós percebemos os detalhes e passamos a um nível de consciência mais elevado.

## Slide 46
  - Aprender a ver (genchi genbutsu)
  - Reorganização do layout
  - Intercâmbio de Matérias por Minuto Único (SMED)
  - Produção puxada
  - Supermercados
  - Kanban
  - FIFO
  - Equilíbrio do tempo de ciclo de acordo com o tempo takt
  - Normalização
  - Controlo visual
  - Ferramentas de resolução de problemas
  - 5S
Estratégias para obter fluxo contínuo (exemplos):
Princípio 3
Fluxo Contínuo
Notes: Professor: Existem muitas ferramentas diferentes para desenvolver um fluxo de produção contínuo

## Slide 47
LEAN FOR WORK AND LEAN FOR LIFE
Train the trainer to teach Lean skills in VET